## Slide 1
SGLang KV Cache 淘汰策略实验
从源码接入 2Q，到真实 GPU 服务验证，再到 raw 级别解释策略差异
真实系统
SGLang 0.5.14
Qwen2.5-7B-Instruct
RTX 3090
代码贡献
TwoQStrategy
RadixCache hooks
trace / replay / analyze
关键结论
2Q 与 SLRU 几乎持平
LFU 在稳定热点下更强
SGLang KV Cache 2Q 实验 · 1

## Slide 2
问题不是“能否缓存”，而是“显存满时保留谁”
KV cache 命中会减少 prefill，直接影响 TTFT；淘汰策略决定热点前缀能否留下。
Prompt 前缀
多个请求共享开头
→
RadixCache
用前缀树保存 KV 节点
→
Eviction
预算不足时选择 leaf 淘汰
→
Metrics
cached_tokens / hit_rate / TTFT
本实验的验证对象
将 2Q 接入 SGLang 的真实 RadixCache 淘汰路径，比较 LRU、SLRU、LFU 与 2Q 在扫描污染场景下的热点保护能力。
SGLang KV Cache 2Q 实验 · 2

## Slide 3
代码工作集中在策略、接入、数据链路三层
这页用来说明工程量：不是只改一个参数，而是把策略写入 SGLang 生命周期并建立可复现实验链路。
策略实现
vendor/sglang/srt/mem_cache/evict_policy.py
新增 TwoQStrategy：A1in / A1out / Am 状态、优先级、ghost 队列
Radix 接入
vendor/sglang/srt/mem_cache/radix_cache.py
在 insert / hit / split / evict 路径调用策略 hook
服务注册
utils.py + server_args.py patch
注册 2q factory 与 CLI choice，让真实服务可启动
数据回放
bench/replay.py
从 SGLang meta_info 提取 cached_tokens、hit_rate、TTFT
压力数据
traces/generate_traces.py
生成 hot → scan → hot 的 W4 pressure trace
细粒度分析
bench/analyze_scan_revisits.py
从 raw JSONL 拆 scan 后 32 条热点回访
SGLang KV Cache 2Q 实验 · 3

## Slide 4
TwoQStrategy 的核心是把命中信号转成队列状态
当前实现是可运行的 2Q-like：有 A1in、A1out、Am，但还没有严格的队列容量配额。
def get_priority(node):
if segment == A1IN:
return (0, queue_time, last_access) # 先淘汰
if segment == AM:
return (2, queue_time, last_access) # 保护
return (1, creation_time, last_access)
def on_insert(node):
if fingerprint(node) in A1out:
set_segment(node, AM)
else:
set_segment(node, A1IN)
A1in
新插入节点先试用，优先被淘汰，避免一次性 scan 长驻。
A1out
只保存被淘汰 A1in 的 fingerprint，用 ghost hit 识别“曾经见过”。
Am
命中后进入保护队列，表示这个前缀已经证明有复用价值。
关键限制：没有按比例限制 A1in/Am 大小，所以实际行为容易接近 SLRU。
SGLang KV Cache 2Q 实验 · 4

## Slide 5
RadixCache 的生命周期 hook 让策略真正参与运行
2Q 必须跟随前缀树节点的创建、命中、拆分和删除，否则只能停留在离线模拟。
_insert_helper
on_insert(new_node)
_match_prefix_helper
on_hit(node / child)
_split_node
on_split(new_node, child)
_delete_leaf
on_evict(node)
TwoQ
state
状态变化不只发生在 leaf 插入，也发生在 prefix 命中和节点 split。
SGLang KV Cache 2Q 实验 · 5

## Slide 6
实验链路把服务输出保存到可解释的 raw JSONL
全局 summary 不够，scan 后热点回访必须从 raw 行里拆出来看。
trace
generate_traces.py
W1-W4 / pressure
→
serve
sglang serve
--radix-eviction-policy
→
replay
bench/replay.py
/generate
→
raw
raw JSONL
每请求指标
→
analysis
summary CSV
scan-revisit CSV
raw row fields:
request_id w4-scan-* / w4-hot-*
prompt_tokens server reported
cached_tokens KV cache hit tokens
hit_rate cached_tokens / prompt_tokens
ttft_ms time to first token
SGLang KV Cache 2Q 实验 · 6

## Slide 7
W1-W3 验证链路，W4 pressure 才制造淘汰压力
这也是为什么只看普通 summary 会觉得策略几乎没有差异。
Chart: 
| W1 | W2 | W3
W1-W3 hit rate | 65.697 | 5.088 | 59.302
W1 few-shot
公共 prompt 前缀复用，三策略结果一致。
W2 multi-turn
长上下文主导延迟，hit rate 低且策略差异不明显。
W4 pressure
hot → scan → hot，专门观察扫描污染后热点是否保留。
W1-W3 hit rate 三策略相同，图中取共同值。
SGLang KV Cache 2Q 实验 · 7

## Slide 8
raw 级别分析显示 2Q 的效果接近 SLRU，而 LFU 更适合稳定热点
这里比较 scan 后 32 条热点回访，避免全局平均值把关键现象冲淡。
Chart: 
| LRU | 2Q | SLRU | LFU
全局 hit rate | 22.205 | 22.296 | 22.296 | 27.971
Chart: 
| LRU | 2Q | SLRU | LFU
scan后hot回访 hit rate | 45.191 | 45.403 | 45.403 | 58.696
全局 W4 pressure
scan 后 32 条热点回访
+0.09pp
2Q 相对 LRU 的全局 hit rate 提升
58.70%
LFU 的 scan 后热点回访 hit rate
2Q≈SLRU
两者 cached_tokens 完全相同
SGLang KV Cache 2Q 实验 · 8

## Slide 9
最终结论：完成真实接入，也识别出当前 2Q 的边界
这个结论比单纯宣称 2Q 更优更可信，也更能体现实验价值。
已经完成
2Q 策略源码实现、SGLang CLI 注册、GPU 服务运行、trace/replay/analysis 链路。
实验发现
2Q 在 W4 pressure 中略优于 LRU，但与 SLRU 几乎一致；LFU 在稳定热点下最强。
原因解释
当前 2Q 缺少 A1in/Am 硬容量配额，主要依靠优先级排序，因此表现为 SLRU-like。
可改进方向
加入严格队列预算、统计 ghost hit、设计热点阶段变化 workload，进一步区分 2Q 与 LFU。
简历关键词：真实系统源码改造、KV cache eviction、可复现实验框架、raw 日志细粒度分析。
SGLang KV Cache 2Q 实验 · 9